## Slide 1: MANAGEMENT SNMP WITH GNS3 AND MIB BROWSER

## Slide 2: THÀNH VIÊN NHÓM 3
Lương Nguyễn Mai Ly THÀNH VIÊN
Nguyễn Mỹ Báo NHÓM TRƯỞNG
Bùi Duy Long THÀNH VIÊN

## Slide 3: Yêu cầu quản trị hệ thống mạng
Hiểu được lúc nào hệ thống bị tắc nghẽn
Quan sát được sự thay đổi của băng thông
Đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt.

## Slide 4: Chức năng quản lý cơ bản
Chức năng giám sát
Chức năng quản lý
Chức năng đưa ra báo cáo

## Slide 5: Cấu trúc đồ án
Tổng quan về giao thức quản lý mạng SNMP
Tổng quan về GNS3
Tổng quan về MIB Browser

## Slide 6: 1. Giao thức quản lý mạng SNMP

## Slide 7: Khái niệm
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Là giao thức cho phép trao đổi thông tin quản lý giữa các thiết bị mạng
Là 1 trong những giao thức mạng được chấp nhận rộng rãi để quản lý và giám sát các phần tử mạng

## Slide 8: Chức năng
Theo dõi tốc độ đường truyền của Router.
Lấy thông tin phần cứng của máy chủ.
Nhận cảnh báo khi Switch có port bị down.
Điều khiển port trên Switch.

## Slide 9: Hoạt động

## Slide 10: Kiến trúc
Management Information Base (MIB)
Network Management Station (Manager)
Management Information Base (MIB)
Network Element (Agent)
SNMP SET
SNMP GET/GET-NEXT
SNMP TRAP

## Slide 11: Phiên bản
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3

## Slide 12: SNMPv1

## Slide 13: Các loại Trap SNMPv1
coldStart: thiết bị đang khởi động lại và có thể bị thay đổi
warmStart: thiết bị đang khởi động lại và giữ nguyên cấu hình
linkDown: thiết bị phát hiện kết nối truyền thông bị lỗi
linkUp: thiết bị phát hiện kết nối truyền thông đã khôi phục
authenticationFailure: thiết bị đã nhận được 1 bản tin không chứng thực thành công
egpNeighborloss: mất kết nối với EGP Neighbor
EnterpriseSpecific: thông báo Trap này là do người dùng tự định nghĩa

## Slide 14: SNMPv2c
Sử dụng cơ chế bảo mật dựa vào community string
Có nhiều phương thức hơn so với SNMPv1:
  Có thêm bản tin Bulk PDU với cấu trúc riêng
  Cấu trúc bản tin Trap PDU khác so với SNMPv1

## Slide 15: SNMPv3
Sử dụng cơ chế bảo mật dựa trên người dùng (User-base Security Mode)
Sử dụng các cơ chế chứng thực bằng băm và mã hoá hiện đại
Hầu hết các phần mềm SNMP Manager có hỗ trợ SNMPv3 đều tính phí vì độ phức tạp cao

## Slide 16: Các cơ chế bảo mật
SNMP Management Station có thể quản lý nhiều SNMP Element thông qua hoạt động gửi và nhận Trap
1 SNMP có thể được cấu hình để chỉ cho phép 1 SNMP Management Station nào đó quản lý
Các cơ chế bảo mật:
  Community String
  View
  SNMP Access Control List

## Slide 17: Community String
Là 1 chuỗi ký tự được cài đặt giống nhau trên cả SNMP Manager và SNMP Agent, đóng vai trò như “mật khẩu” giữa 2 bên khi trao đổi dữ liệu
Gồm 3 loại:
  Read-Community
  Write-Community
  Trap-Community

## Slide 18: View
Là 1 số OID được cấp phép đọc bởi Agent
1 View phải gắn liền với 1 Community String và được xử lý dựa trên Community đó
Được định nghĩa phụ thuộc vào từng SNMP Agent khác nhau

## Slide 19: SNMP Access Control List (ACL)
Là 1 danh sách các địa chỉ IP được phép quản lý Agent
Được sử dụng để ngăn chặn hoàn toàn các SNMP Manager không được phép
Đa số các thiết bị tương thích SNMP đều cho phép thiết lập SNMP ACL

## Slide 20: Cấu trúc bản tin

## Slide 21: 2. GNS3

## Slide 22: Giới thiệu chung
GNS3 (Graphical Network Simulator)
Là 1 chương trình giả lập mạng có giao diện đồ hoạ
Chỉ hỗ trợ các IOS của Router, ATM/Frame Relay/Ethernet Switch và Hub
Mở rộng mạng dựa trên Dynamips và Dynagen

## Slide 23: Dynamips
Là 1 chương trình mô phỏng Cisco Router
Ứng dụng:
  Công cụ thực tập
  Làm quen với Cisco IOS
  Kiểm tra cấu hình nhanh chóng

## Slide 24: Dynagen
Là 1 giao tiếp dựa trên nền văn bản (text-base) dành cho Dynamips
Cung cấp bộ OOP API riêng giúp GNS3 tương tác với Dynamips

## Slide 25: Cài đặt GNS3
Hệ điều hành: Windows, Linux, Mac OS X
Yêu cầu:
  Qt >= 4.3
  Python >= 2.4
  Sip >= 4.5
  PyQt >= 4.1

## Slide 26: Cài đặt GNS3
Download: http://www.gns3.net/download/
Thiết lập Dynamips và IOS

## Slide 27: Làm việc trên GNS3
Thiết lập Router
Tinh chỉnh các Interface
Tinh chỉnh Idle PC
Thiết lập kết nối
Cấu hình Router thông qua Console
Giao tiếp với PC thật

## Slide 28: 3. MIB Browser

## Slide 29: Giới thiệu chung
The iReasoning MIB Browser là 1 công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng và dùng để quản lý các thiết bị mạng SNMP
Cho phép người dùng đưa ra các yêu cầu về SNMP (SNMP Request) để lấy hoặc thay đổi thông tin của SNMP Agent

## Slide 30: Tính năng chính
Table View
Công cụ biểu đồ hiệu suất
Công, ping, traceroute, so sánh các SNMP Agents , Network Discovery.
Hiển thị port
Hiển thị thông số của thuyết bị

## Slide 31: Yêu cầu cài đặt
Windows, Linux, Mac OS X

## Slide 32: Demo
Kịch bản
-Tạo topology có 3 Router kết nối với nhau 1 router kết nối với card mạng loopback của máy thật
-Cấu hình dịch vụ SNMP trên 3 router
-Cài đặt MIB trên máy thật
-Dùng MIB Brower để quản lý các Agent

## Slide 33: Câu Hỏi thảo luận
Câu hỏi : Chức năng của SNMP ACL ?
Trả Lời : SNMP ACL là một danh sách các địa chỉ IP được phép quản lý/giám sát agent, nó chỉ áp dụng riêng cho giao thức SNMP và được cài trên agent. Nếu một manager có IP không được phép trong ACL gửi request thì agent sẽ không xử lý, dù request có community string là đúng.

## Slide 34: THANKS!
Any questions?